| 进口产品采购专家论证意见 |
| --- |
| 申请使用单位 | 湖州市特种设备检测研究院 |
| 采购项目名称 | MGA6便携式红外烟气分析仪 |
| 采购项目金额 |  |
| 申请 单位 申请 理由 | ○1.中国境内无法获取；○2.无法以合理的商业条件获取；√3.其他 |
|  | 经对国内外红外烟气分析仪进行比较，发现国产设备的稳定性、精密度、灵敏度、重现性、量程范围等技术指标与进口产品存在不同程度的劣势。气体预处理、气体抗干扰能力等技术指标与进口产品相比有不同程度的差距。且国产设备在技术成熟性，以及运行稳定性等方面不能满足现场各种工况环境、高强度及复杂样品长时间测量分析并保持数据科学性的需求。 此款产品主要利用不同气体对特定波长的光具有选频吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析，检测精度高，无交叉干扰。为了适应环境监测过程中高湿低硫检测要求，在现有超低浓度排放条件下，对仪器的检测要求非常高，进口仪器能够胜任各种恶劣工况。综上所述，希望本次能采购技术先进、性能稳定的进口产品。 |
| 专家 论证 意见 | 情况属实，国外红外法烟气分析仪无论从整体设计理念，仪器现场长时间连续测量时，数据的精度，稳定性，设备对现场负责测量环境的适应性都要明显优于国内设备。从长期运行维护来看，国内设备需要经常更换部件，造成设备需要重新标定，影响正常使用。进口类能满足特种设备检测要求，国产产品无法满足检测要求。 专家签字：陆飞 朱建国 彭定云 赵文虎 杜明恒 2019 年5月31日 |

附件2

| 进口产品采购专家论证意见 |
| --- |
| 申请使用单位 | 湖州市特种设备检测研究院 |
| 采购项目名称 | PMI-MASTER Smart直读火花光谱仪 |
| 采购项目金额 |  |
| 申请 单位 申请 理由 | ○1.中国境内无法获取；○2.无法以合理的商业条件获取；√3.其他 |
|  | 经对国内外直读火花光谱仪进行比较，发现国产产品与进口产品在技术上和性能上存在较大差距，主要是国产产品的检测精度较低、可靠性和稳定性较差，难以应对复杂多变的检验检测需要。此款产品主要用于锅炉、压力容器、压力管道等金属材料元素定量检测，目前该款移动式设备是重量最轻的（含锂电池才 15Kg )，独特的碳纤维光室结构保证测量数据不受外界温度变化的影响，这二点国产设备达不到，双屏模式即激发枪和主机都有触摸显示屏方便高空作业使用。 进口产品不论在技术参数上、产品耐用度、售后服务保障体系、国内特检行业用户占有率、性价比、便携性等方面符合我们的要求。为了保障特种设备用户的安全，保证检验质量，希望本次采购技术先进、性能稳定可靠、使用方便的进口产品 |
| 专家 论证 意见 | 情况属实，上述产品进口类的检测精度、准确度、稳定性、耐用性、可靠性及环境适应性方面能满足特种设备检测要求，国产产品无法满足检测要求。 专家签字：陆飞 朱建国 彭定云 赵文虎 杜明恒 2019 年5月31日 |

| 进口产品采购专家论证意见 |
| --- |
| 申请使用单位 | 湖州市特种设备检测研究院 |
| 采购项目名称 | MsSRv5 低频超声导波检测装置 |
| 采购项目金额 |  |
| 申请 单位 申请 理由 | ○1.中国境内无法获取；○2.无法以合理的商业条件获取；√3.其他 |
|  | 经对国内外低频超声导波检测装置进行比较，发现国产产品与进口产品在技术上和性能上存在较大差距，主要是国产产品的检测精度较低、缺陷定位较差，检测距离短，难以应对要求高精度、长距离的检测需要，不符合检验安全技术规范的要求。 本次申请的低频超声导波检测装置，用于集输管线、长输管线、工艺管线等在役管线的快速全面腐蚀扫查，解决常规检测手段：如涡流、漏磁、超声测厚等技术检测范围小、检测速度慢及漏检率大等难题；进口产品缺陷定位精度高、可检测管道种类齐全、检测距离长、100%全面覆盖检测。为了保障特种设备的安全，保证检验质量，提高检测效率，希望本次能采购技术先进、性能稳定的进口产品。 |
| 专家 论证 意见 | 情况属实，上述产品进口类的检测精度、准确度、稳定性、耐用性、可靠性及环境适应性方面能满足特种设备检测要求，国产产品无法满足检测要求。 专家签字：专家签字：陆飞 朱建国 彭定云 赵文虎 杜明恒 2019 年5月31日 |

| 进口产品采购专家论证意见 |
| --- |
| 申请使用单位 | 湖州市特种设备检测研究院 |
| 采购项目名称 | XL2 980GX 手持式X荧光光谱仪 |
| 采购项目金额 |  |
| 申请 单位 申请 理由 | ○1.中国境内无法获取；○2.无法以合理的商业条件获取；√3.其他 |
|  | 经对国内外手持式X荧光光谱仪进行比较，发现国产产品与进口产品在技术上和性能上存在较大差距，主要是国产产品的检测精度较低、稳定性和重复性较差，难以应对要求高精度的检测需要。此款产品主要用于现场、快速测量测试金属材料中元素的种类和含量，国内产品检测的样品结果检测时间长、误差较大、检出限高、易出故障，不能满足特种设备检测要求，进口设备采用高性能微型X射线管激发源，保证辐射剂量小、使用寿命长、安全性更高。 进口产品不论在技术参数上、产品耐用度、售后服务保障体系、国内特检行业用户占有率、性价比、便携性等方面符合我们的要求。为了保障特种设备的安全，保证检验质量，提高检测效率，希望本次能采购技术先进、性能稳定的进口产品。 |
| 专家 论证 意见 | 情况属实，上述产品进口类的检测精度、重复性、稳定性、耐用性、可靠性及环境适应性方面能满足特种设备检测要求，国产产品无法满足检测要求。 专家签字：专家签字：陆飞 朱建国 彭定云 赵文虎 杜明恒 2019 年5月31日 |

| 进口产品采购专家论证意见 |
| --- |
| 申请使用单位 | 湖州市特种设备检测研究院 |
| 采购项目名称 | PTI-5500 金相显微镜 |
| 采购项目金额 |  |
| 申请 单位 申请 理由 | ○1.中国境内无法获取；○2.无法以合理的商业条件获取；√3.其他 |
|  | 经对国内外金相显微镜进行比较，发现国产产品与进口产品在技术和性能上存在较大差距，主要是国产设备的综合性能较低，可靠性和稳定性较差，成像质量较差，难以做到自动定量分析，人为判断的误差大大降低了检测的正确性，故较难满足特种设备检验、检测工作要求。特别是该产品有针对电站锅炉小管径管设计的底座，利用弧面磁性底座，紧密贴合在检测面上。有专门的图像处理系统，使成像更清晰。国产与进口金相显微镜不论在技术参数上、性能上、售后服务保障体系、国内特检行业用户占有率、性价比等方面符合我们的要求。为了保障特种设备的安全，保证检验质量，希望本次能采购技术先进、性能稳定的进口产品。 |
| 专家 论证 意见 | 情况属实，上述产品进口类的成像质量、准确度、耐用性、可靠性及环境适应性方面国产类产品是无法比拟，国内同类产品无法满足检测需要，进口类的产品各方面能满足特种设备检测需要。 专家签字：专家签字：陆飞 朱建国 彭定云 赵文虎 杜明恒 2019 年5月31日 |

| 进口产品采购专家论证意见 |
| --- |
| 申请使用单位 | 湖州市特种设备检测研究院 |
| 采购项目名称 | MRCH-250 X射线探伤仪 |
| 采购项目金额 |  |
| 申请 单位 申请 理由 | ○1.中国境内无法获取；○2.无法以合理的商业条件获取；√3.其他 |
|  | 经对国内外X射线探伤仪进行比较，发现国产产品与进口产品在技术上和性能上存在较大差距，主要是国产产品普遍都是变频（工频）机，无法匹配数字射线平板探测器，进口射线机是高频恒压射线机可以匹配平板探测器，也可以匹配传统胶片检测，应用范围较全面。进口产品机头体积小，重量轻，性能稳定。便于高空和狭小空间检测作业，节约了劳动强度和提高了现场检测效率。 该次采购的X射线探伤仪是与我院2018年采购的便携式DR数字成像系统配套使用，国产产品无法满足使用要求。为了保障特种设备的安全，保证检验质量，提高检测效率，希望本次能采购技术先进、性能稳定的进口产品。 |
| 专家 论证 意见 | 情况属实，上述产品进口类的为高频恒压射线机可以匹配平板探测器，机头体积小，重量轻，性能稳定。与便携式DR数字成像系统配套使用，国产产品无法满足检测要求。 专家签字：专家签字：陆飞 朱建国 彭定云 赵文虎 杜明恒 2019 年5月31日 |

| 进口产品采购专家论证意见 |
| --- |
| 申请使用单位 | 湖州市特种设备检测研究院 |
| 采购项目名称 | DM5E 腐蚀测厚仪 |
| 采购项目金额 |  |
| 申请 单位 申请 理由 | ○1.中国境内无法获取；○2.无法以合理的商业条件获取；√3.其他 |
|  | 经对国内外腐蚀测厚仪进行比较，发现国产产品与进口产品在技术上和性能上存在较大差距，主要是国产产品的检测精度较低、可靠性和稳定性较差，难以应对要求高精度的检测需要。此款产品主要用锅炉、压力容器、压力管道壁厚测定，可不去除涂层直接测厚，高温探头可检测-20~204度。国产产品稳定性不符合检验安全技术规范的要求，进口产品不论在技术参数上、产品耐用度、售后服务保障体系、国内特检行业用户占有率、性价比、便携性等方面符合我们的要求。 本次申请的腐蚀测厚仪，性能稳定，经久耐用，更适合特种设备现场比较恶劣的检测环境。为了保障特种设备的安全，保证检验质量，提高检测效率，希望本次能采购技术先进、性能稳定的进口产品。 |
| 专家 论证 意见 | 情况属实，上述产品进口类的检测精度、准确度、稳定性、耐用性、可靠性及环境适应性方面能满足特种设备检测要求，国产产品无法满足检测要求。 专家签字：专家签字：陆飞 朱建国 彭定云 赵文虎 杜明恒 2019 年5月31日 |